Piekoszów, dnia 27.03.2015 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 4

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Dostawa zestawu asenizacyjnego do Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.– dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytanie oraz modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści podwozie z rozstawem osi 4185?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w Informacji dla Wykonawców nr 1, która zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 25.03.2015 r. Zamawiający wyjaśnił rozstaw osi oraz przesunął termin dostawy pojazdu.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści dostawę podwozia z kołami 315/70R22,5”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści dostawę podwozia z wlotem filtra powietrza umieszczonym z tyłu kabiny w jej górnej części?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści dostawę podwozia wyposażonego w centralny zamek z pilotem bez funkcji kontroli świateł?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści dostawę podwozia z komputerem z menu w postaci czytelnych ikon graficznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści dostawę bez wielofunkcyjnego koła kierownicy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści dostawę podwozia bez wskaźnika ciśnienia powietrza w ogumieniu umieszczonego na desce rozdzielczej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Zamawiający dokonuje modyfikacji we wskazanym zakresie i zmienia treść Załącznika nr 1, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia (AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCY WYMAGANY DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ)

| L.p. | Wymagane minimalne parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego zestawu UWAGA: (jeżeli zaoferowana urządzenia spełnią minimalne wymogi w kolumnie 2 w wersji standardowej dla określonego modelu wystarczającym jest podanie informacji określonych w kolumnie 3 ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu asenizacyjnego składającego się z samochodu ciężarowego wyposażonego w beczkę asenizacyjną do wywozu nieczystości płynnych, zakres zamówienia obejmuje: - dostawę fabrycznie nowego zestawu asenizacyjnego do siedziby Zamawiającego Ul. Czarnowska 54a, 26-065 Piekoszów, składającego się z: Samochodu ciężarowego: Podwozie dwuosiowe 4x2, fabrycznie nowe, wcześniej nie rejestrowane Kabina dzienna trzyosobowa Rozstaw osi min. 4100 mm Zawieszenie przednie na resorach parabolicznych Zawieszenie tylne pneumatyczne (min. 4 poduszki) Dopuszczalna masa całkowita min. 18000 kg Nośność przedniego zawieszenia min. 7000 kg Nośność tylnego zawieszenia min. 11000 kg Silnik o mocy min. 270 KM Pojemność silnika minimum 6500cm3 Skrzynia biegów manualna min. 9 biegowa Blokada mechanizmu różnicowego Norma hałasu zewnętrznego do 80 dB Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej System antyblokujący ABS Ogranicznik prędkości do 85 km/h Zderzak przedni stalowy, jednoczęściowy Koła 295/70/22,5” Pojemność zbiornika paliwa min. 180l Wlot filtra powietrza umieszczony na dachu kabiny lub z tyłu kabiny w jej górnej części Wydech spalin z rurą skierowaną do góry. Fabryczna przystawka dodatkowego odbioru mocy wraz z fabrycznym oprogramowaniem dostosowana do zabudowy. Podwozie przystosowane do pracy w temperaturach spadających poniżej -18ºC Sygnał ostrzegawczy o cofaniu z możliwością wyłączania Belka sygnalizacyjna koloru pomarańczowego na dachu kabiny Lusterka elektrycznie podgrzewane Lusterka główne sterowane elektrycznie Szyba przednia barwiona, elektrycznie podgrzewana Szyby w drzwiach sterowane elektrycznie Centralny zamek z pilotem Światła przeciwmgielne Klosze reflektorów wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia Pneumatyczna regulacja koła kierownicy w dwóch płaszczyznach komputer pokładowy z menu w języku polskim lub w postaci czytelnych ikon graficznych Manualna klimatyzacja z recyrkulacją powietrza Radioodtwarzacz CD Wywietrznik dachowy Pokrowce na fotele 2+1 Dywaniki gumowe Gwarancja; na elementy mechaniczne min. 24 miesiące na powłokę lakierniczą min. 36 miesięcy na perforację nadwozia min. 36 miesięcy Uwaga ! Powyższe parametry stanowią minimum jakie musi spełnić oferowany samochód. W przypadku gdy oferowany pojazd posiadał będzie parametry mniejsze od ustalonych jako minimalne oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów SIWZ. wymagane kryteria oferowanego pojazdu: ZUŻYCIE ENERGII (wyrażone w MJ/km - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zużycie energii nie większe niż 9 MJ/km EMISJA CO2 oraz EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ –zanieczyszczeń tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów odpowiadająca normie EURO 5 Wskazane kryteria uwzględniają wymogi wynikające z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 96, poz. 559) BECZKA ASENIZACYJNA Zbiornik cylindryczny o pojemności 10 000l Kompresor do pracy ciągłej chłodzony powietrzem o wydatku minimum 600m3/h Kompresor napędzany hydraulicznie Potrójne zabezpieczenie kompresora przed przelaniem (zawór kulowy na zbiorniku, odstojnik, filtr powietrza) Tłumik z odolejaczem dla kompresora Wzdłuż zbiornika rynny do przewożenia węży ssawnych Dennica podnoszona i domykana hydraulicznie. Lampa halogenowa do oświetlenia miejsca pracy. Umywalka z ciepłą zimna wodą. Na beczce asenizacyjnej po obu stronach i z tyłu ma znajdować się napis „ZUK PIEKOSZÓW Sp. z o.o. tel. 698-512-680” Gwarancja; Min.. 24 miesiące Pozostałe informację dotyczące przedmiotu zamówienia usuwanie usterek w okresie gwarancyjnym, wykonawca powinien zapewnić bezpłatne szkolenie operatorów wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji zestawu dostawa zestawu na własny koszt Wykonawcy we wskazane miejsce do siedziby Zmawiającego Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: - zestaw fabrycznie nowy, bezwypadkowy - rok produkcji nie starszy niż 2014 - samochód musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, - gwarancja w okresie jej obowiązywania winna obejmować bezpłatny dojazd serwisantów i usunięcie usterek, czas reakcji serwisu nie więcej jak 24 godziny od zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy na miejscu Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zapewni transport do autoryzowanego serwisu i z powrotem. Naprawa w serwisie nie może trwać dłużej niż 7 dni roboczych. W przypadku dłuższej naprawy Wykonawca zapewni pojazd zastępczy. - Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy następujące dokumenty: instrukcję obsługi w języku polskim, książkę serwisową, katalog części zamiennych w języku polskim, atesty i świadectwo homologacji pojazdu, dokumenty niezbędne od rejestracji pojazdu, kartę gwarancyjną. | Zestaw asenizacyjny wymagane kryteria oferowanego pojazdu: Samochód Producent....................................................... Model ............................................................. Symbol ……………………………………………… Rok produkcji …………………………………….. Beczka asenizacyjna Producent....................................................... Model ............................................................. Symbol ……………………………………………… Rok produkcji …………………………………….. - |